Действующая редакция

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 04.06.2014 № 362н

# Об утверждении профессионального стандарта "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"

Зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2014 г. № 32956

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Приказ

от 4 июня 2014 года № 362н

### Об утверждении профессионального стандарта "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства".

2. Установить, что профессиональный стандарт "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года.

Министр

М.А. Топилин

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 4 июня 2014 г. № 362н

Профессиональный стандарт

### Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

|  | 123 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

### I. Общие сведения

| Эксплуатация тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в условиях сельскохозяйственного производства |  | 13.006 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение механизированных работ в соответствии с агротехническими требованиями; техническое обслуживание тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин

Группа занятий:

| 8331 | Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 01.41.1 | Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД 2) | (наименование вида экономической деятельности) |

### II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации | 3 | Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями | A/01.3 | 3 |
| Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями | A/02.3 | 3 |
| Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями | A/03.3 | 3 |
| Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями | A/04.3 | 3 |
| Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами | A/05.3 | 3 |
| Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями | A/06.3 | 3 |
| Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах | A/07.3 | 3 |
| Выполнение мелиоративных работ | A/08.3 | 3 |
| Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным | A/09.3 | 3 |
| Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства | A/10.3 | 3 |
| Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины | A/11.3 | 3 |
| Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами | A/12.3 | 3 |

### III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) не менее десяти месяцев |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие удостоверения тракториста-машиниста категорий "B", "C", "D", "E", "F" |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8331 | Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств |
| 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств |
| ЕТКС 3 | § 311 | Тракторист 2-й разряд |
| ОКНПО4 | 400603 | Тракторист |
| 400701 | Тракторист-машинист |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование пахотного агрегата |
| --- | --- |
| Комплектование агрегата для выполнения лущения и дискования |
| Комплектование агрегата для выполнения безотвальной обработки почвы |
| Вспашка с соблюдением агротехнических требований |
| Лущение и дискование почвы с соблюдением агротехнических требований |
| Безотвальная обработка почвы с соблюдением агротехнических требований |
| Подготовка поля к вспашке |
| Текущий контроль качества основной обработки почвы |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать плуг на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать лущильник на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим работы |
| Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
| Выбирать различные виды движения машинно-тракторных агрегатов в зависимости от конфигурации поля и состава агрегата |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Основы технологии механизированных работ в растениеводстве |
| Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их применения |
| Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов |
| Приемы основной и предпосевной обработки почвы |
| Агротехнические требования к вспашке, лущению, дискованию и безотвальной обработке почвы |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки почвы |
| Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки почвы |
| Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны |
| Контроль и оценка качества основной обработки почвы |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование агрегата для внесения удобрений |
| --- | --- |
| Внесение удобрений с соблюдением агротехнических требований |
| Текущий контроль качества внесения удобрений |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать агрегат для внесения удобрений на заданный режим работы |
| Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Виды минеральных и органических удобрений |
| Технологические схемы внесения удобрений |
| Агротехнические требования на внесение минеральных и органических удобрений |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для внесения минеральных удобрений |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для внесения органических удобрений |
| Технология внесения минеральных удобрений |
| Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений |
| Контроль и оценка качества внесения удобрений |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование агрегата для выполнения предпосевной подготовки почвы |
| --- | --- |
| Сплошная культивация почвы с соблюдением агротехнических требований |
| Боронование почвы с соблюдением агротехнических требований |
| Выравнивание почвы с соблюдением агротехнических требований |
| Прикатывание почвы с соблюдением агротехнических требований |
| Текущий контроль качества предпосевной подготовки почвы |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать агрегаты для выполнения культивации, боронования, прикатывания и выравнивания почвы на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать комбинированный агрегат для выполнения предпосевной подготовки почвы на заданный режим работы |
| Выбирать способ движения машинно-тракторного агрегата для предпосевной подготовки почвы с учетом конфигурации поля и состава агрегата |
| Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Агротехнические требования к предпосевной подготовке почвы |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения предпосевной подготовки почвы |
| Технология выполнения работ по предпосевной подготовке почвы в соответствии с агротехническими требованиями и интенсивные технологии производства |
| Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения культивации, боронования, прикатывания, выравнивания и комбинированных агрегатов |
| Контроль и оценка качества предпосевной подготовки почвы |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур |
| --- | --- |
| Посев зерновых, зернобобовых культур и трав с соблюдением агротехнических требований |
| Посев пропашных культур с соблюдением агротехнических требований |
| Посев и посадка овощных культур с соблюдением агротехнических требований |
| Высадка рассады с соблюдением агротехнических требований |
| Текущий контроль качества посева и посадки сельскохозяйственных культур |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева зерновых, зернобобовых культур и трав на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева пропашных культур на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева и посадки овощных культур на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на заданный режим работы |
| Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Агротехнические требования к посеву и посадке сельскохозяйственных культур |
| Технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав |
| Технология посева пропашных культур |
| Технология посева овощных культур |
| Технология посадки рассады |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировки рассадопосадочных машин |
| Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур |
| Технологии посева с использованием оборудования для точного земледелия |
| Контроль и оценка качества посева и посадки сельскохозяйственных культур |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование машинно-тракторного агрегата для опрыскивания посева |
| --- | --- |
| Комплектование машинно-тракторного агрегата для междурядной обработки |
| Междурядная обработка пропашных культур с соблюдением агротехнических требований |
| Опрыскивание посева с соблюдением агротехнических требований |
| Текущий контроль качества работ по уходу за сельскохозяйственными культурами |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для опрыскивания посева на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для междурядной обработки почвы на заданный режим работы |
| Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Пользоваться надлежащими средствами защиты |
| Необходимые знания | Способы ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур |
| Агротехнические требования к междурядной обработке почвы |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения междурядной обработки почвы |
| Технология выполнения междурядной обработки почвы в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
| Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения междурядной обработки почвы |
| Методы и способы защиты растений |
| Агротехнические требования на опрыскивание сельскохозяйственных культур |
| Технология выполнения опрыскивания в соответствии с требованиями агротехники |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для защиты растений |
| Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения опрыскивания |
| Система параллельного вождения и автопилотирования |
| Контроль и оценка качества |
| Правила и нормы охраны труда при опрыскивании сельскохозяйственных культур |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование машинно-тракторного агрегата для заготовки трав |
| --- | --- |
| Комплектование машинно-тракторного агрегата для уборки овощных и технических культур |
| Заготовка трав с соблюдением требований и правил агротехники |
| Уборка овощей с соблюдением требований и правил агротехники |
| Уборка сахарной свеклы с соблюдением требований и правил агротехники |
| Заготовка кормов с соблюдением требований и правил агротехники |
| Уборка зерновых, зернобобовых и масличных культур с соблюдением требований и правил агротехники |
| Текущий контроль качества уборочных работ |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для заготовки трав на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для уборки овощных и технических культур на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн |
| Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования комбайнов |
| Настраивать и регулировать зерноуборочный комбайн |
| Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Агротехнические требования к уборке сельскохозяйственных культур |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для заготовки трав |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов |
| Принцип действия, устройство приспособлений к зерноуборочным комбайнам |
| Принцип действия, устройство машин для уборки соломы |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для уборки овощных культур |
| Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для уборки сельскохозяйственных культур |
| Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования комбайнов |
| Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур |
| Способы уборки овощных культур |
| Технология и организация работ по уборке зерновых и зернобобовых культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
| Технология уборки кормовых культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
| Технология и организация работ по уборке масличных культур в соответствии с требованиями агротехники |
| Технология уборки овощных культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
| Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
| Контроль и оценка качества уборочных работ |
| Правила и нормы охраны труда при уборке сельскохозяйственных культур |
| Другие характеристики | - |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Погрузка на тракторные прицепы перевозимого груза |
| --- | --- |
| Транспортирование грузов с соблюдением правил дорожного движения и правил охраны труда |
| Выполнение работ на стационаре с использованием рабочего и вспомогательного оборудования трактора |
| Необходимые умения | Размещать и закреплять на тракторных прицепах перевозимый груз |
| Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов перед выездом и при выполнении поездки |
| Выполнять агрегатирование трактора с навесным оборудованием |
| Управлять транспортными поездами в различных дорожных условиях |
| Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных агрегатов |
| Получать, оформлять и сдавать транспортную документацию |
| Выполнять технологические операции на стационаре |
| Необходимые знания | Классификация сельскохозяйственных грузов |
| Правила погрузки, укладки, строповки грузов на тракторных прицепах и их разгрузки |
| Типы и принцип работы сцепных устройств |
| Правила дорожного движения и перевозки грузов |
| Правила эксплуатации транспортных агрегатов |
| Правила охраны труда при проверке технического состояния транспортных агрегатов, проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов |
| Правила агрегатирования трактора с навесными устройствами |
| Принцип действия, устройство машин для послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мелиоративных работ | Код | A/08.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расчистка мелиорируемых земель от древесно-кустарниковой растительности, пней и камней |
| --- | --- |
| Выполнение работ по устройству и содержанию мелиоративных каналов |
| Планировка поверхности поля в соответствии с агротехническими требованиями |
| Текущий контроль качества мелиоративных работ |
| Необходимые умения | Комплектовать машинно-тракторный агрегат для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней |
| Комплектовать машинно-тракторный агрегат для устройства и содержания каналов |
| Комплектовать машинно-тракторный агрегат для планировки поверхности поля |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для устройства и содержания каналов на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней на заданный режим работы |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для планировки поверхности поля на заданный режим работы |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для корчевания пней, уборки камней и удаления кустарников |
| Технология выполнения культуртехнических работ в соответствии с требованиями агротехники |
| Принцип действия, устройство и технологические регулировки машин для устройства и содержания каналов |
| Технология выполнения работ по устройству и содержанию каналов в соответствии с требованиями агротехники |
| Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для планировки поверхности поля |
| Технология выполнения планировочных работ |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным | Код | A/09.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях |
| --- | --- |
| Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов на выгульных площадках |
| Необходимые умения | Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для разгрузки и раздачи кормов |
| Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для разгрузки и раздачи кормов |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов |
| Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях |
| Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов на выгульных площадках |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.10. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства | Код | A/10.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение механизированных работ по уборке навоза в животноводческих помещениях |
| --- | --- |
| Выполнение механизированных работ по уборке кормовых проездов и кормовых столов |
| Необходимые умения | Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для уборки навоза и отходов животноводства |
| Выполнять настройку и регулировку машинно-тракторных агрегатов для уборки навоза и отходов животноводства |
| Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Пользоваться надлежащими средствами защиты |
| Необходимые знания | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов |
| Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях |
| Технология выполнения работ по загрузке и раздаче кормов на выгульных площадках |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.11. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины | Код | A/11.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния трактора, комбайна перед началом работы |
| --- | --- |
| Выполнение операций ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной машины |
| Выполнение всех видов периодического технического обслуживания трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
| Выполнение сезонного обслуживания трактора |
| Выполнение технического обслуживания при хранении |
| Необходимые умения | Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
| Выполнять проверку крепления узлов и механизмов трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
| Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
| Выполнять регулировочные операции для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
| Выполнять операции по подготовке к работе навесного оборудования |
| Выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые знания | Порядок подготовки трактора, комбайна к работе |
| Перечень операций ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной машины |
| Перечень операций сезонного технического обслуживания трактора |
| Виды и способы хранения техники |
| Порядок подготовки техники к хранению и снятия с хранения |
| Основные материалы, применяемые при постановке техники на хранение |
| Виды и периодичность технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин |
| Перечень операций, выполняемых при проведении периодического технического обслуживания |
| Технология технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин |
| Перечень и технические характеристики оборудования для выполнения операций технического обслуживания |
| Причины несложных неисправностей тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника с более высоким квалификационным уровнем |

3.1.12. Трудовая функция

| Наименование | Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами | Код | A/12.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение горюче-смазочных материалов и выполнение заправки тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Пользоваться топливозаправочными средствами |
| Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
| Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
| Обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных материалов |
| Необходимые знания | Требования к топливно-смазочным материалам и специальным жидкостям |
| Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
| Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования нефтескладов |
| Технические средства для транспортирования, приема, хранения и выдачи нефтепродуктов |
| Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов |
| Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

### IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет", город Ставрополь |
| --- |
| Ректор | Трухачев Владимир Иванович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1. | СХ племколхоз "Россия" Новоалександровский район, Ставропольский край |
| --- | --- |
| 2. | СПК колхоз-племзавод "Казьминский" Кочубеевский район, Ставропольский край |
| 3. | ЗАО "Совхоз им. Кирова", Труновский район, Ставропольский край |
| 4. | СПК "Колхоз им. Ворошилова", Труновский район, Ставропольский край |
| 5. | СПК племзавод "Дружба", Апанасенковский район, Ставропольский край |
| 6. | СПК колхоз "Гигант" Благодарненский район, Ставропольский край |
| 7. | ООО "Хлебороб", Петровский район, Ставропольский край |
| 8. | СПК колхоз "Родина", Новокубанский район, Краснодарский край |

_________________________

1 Общероссийский классификатор занятий.

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

4 Общероссийский классификатор специальностей начального профессионального образования.

© Материал из КСС «Система Кадры»

Готовые решения для службы персонала на www.1kadry.ru

Дата копирования: 26.04.2016